## Slide 1
Presentación de Resultados
ABRIL 2020
PROYECTO FIPA N° 2019-26
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO
MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE
PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.

## Slide 2
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
OBJETIVOS PROYECTO
Caracterizar la calidad del recurso Jibia como materia prima para las plantas de proceso, según la Estrategia de pesca, Línea de Producción, Destino y Precio de los productos derivados
Aportar antecedentes que permitan optimizar la pesquería del recurso Jibia, a través de la mejora de los procesos extractivos, productivos y creación de protocolos de inocuidad.
1. Recopilación de antecedentes sobre variables que influyen en la calidad de la Materia Prima
2. Establecer indicadores para clasificar la calidad de la Materia Prima
3a- Analizar comparativamente la calidad de la Materia Prima
3b. Listado de Buenas Prácticas Pesqueras
Objetivo General
Objetivos Específicos

## Slide 3
METOLOGÍA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO 1
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
Talleres regionales
Entrevistas plantas de proceso
Recopilación datos secundarios
Levantamiento datos primarios
Entrevistas actores relevantes
Estadísticas pesqueras
Variables de calidad de la Jibia
Revisión estándares de calidad internacionales
Datos generales del mercado
Descripción Métodos de Pesca
Flota que opera sobre el recurso
línea de elaboración de productos
Mercados y precios de venta
RESULTADOS ESPERADOS
ANALISIS DATOS
Tendencia desembarques del recurso Jibia
Variables que determinan los cambios en la calidad de la materia primas
Identificar las variables que influyen en la calidad de la Materia Prima
Diseño encuestas y taller
Determinación tamaño muestral
Estrategia de pesca
Línea de producción
Mercado y precio
Regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobio
Periodo 2015 - 2018

## Slide 4
METOLOGÍA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO 2
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
REVISIÓN ANTECEDENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y ANALISIS DEL ESTUDIO
A través de:
GENERACIIÓN Y DEFINICIÓN DE SET DE INDICADORES
A través de :
Definición de calidad
Generación de base de datos
Indicadores existentes de calidad de materia prima jibia o recursos afines
Percepción de calidad de materia prima
Actores relevantes (representantes plantas de proceso / organizaciones ligadas al rubro)
Variables obtenidas en objetivo 1
Definición de variables
Validación de las variables
Aplicación de indicadores en caso estudio

## Slide 5
METOLOGÍA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO 3
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
RESULTADOS INDICADORES DE CALIDA POR PLANTA DE PROCESO (Obj. 2)
ANALISIS ESTADÍSTICO COMPARATIVO (ANOVA entre grupos)
Comparación materia prima según origen y calidad
ANALISIS COMPARATIVO DESCRIPTIVO
A partir de información primaria
Indicador de calidad Extracción-Descarga
Indicador de calidad Descarga-Recepción
indicador de Calidad Total
Líneas de proceso asociadas a origen de materia prima
Productos elaborados a partir del recurso Jibia
Mercados de destino y precios de venta
Listado de ACCIONES y PRÁCTICAS que permitan mantener la frescura y calidad del recurso Jibia desde captura hasta proceso de transformación
BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS

## Slide 6
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
El control de parámetros de la cadena productiva de los recursos pesqueros, por lo general es compleja. Según fuentes bibliográficas los cambios en el Tiempo y la Temperatura durante y después de la captura pueden alterar el sabor, color, textura y olor de los recursos repercutiendo en posibles problemas para los consumidores.
Para abordar el objetivo, se recopiló información proveniente de fuentes secundarias, estadística pesquera y datos primarios recopilados desde las plantas de proceso de Jibia para levantar las principales variables que influyen en la calidad de la materia prima desde su captura hasta su transformación.

## Slide 7
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
ESTADÍSTICA OFICIAL: DESEMBARQUES
Desembarque (TON) del recurso Jibia, período año 2015 – año 2018. Región de Coquimbo
Fuente: Elaborado a partir de Consulta SIAC N°460213019, SERNAPESCA, año 2019
Desembarque (TON) de Jibia artesanal e industrial, período año 2015 – año 2018. Región de Valparaíso
Fuente: Elaborado a partir de Consulta SIAC N°460213019, SERNAPESCA, año 2019
Desembarque (TON) de Jibia artesanal v/s industrial, período año 2015 – año 2018. Región del Biobío
Fuente: Elaborado a partir de Consulta SIAC N° 460213019, SERNAPESCA, año 2019
Sólo actividad artesanal
Capturas en disminución
Año 2018 situación crítica en comparación a años anteriores
COQUIMBO
VALPARAÍSO
BIOBÍO
Muy baja participación industrial
Capturas en disminución durante el periodo
Importante actividad industrial y artesanal
Capturas artesanales en aumento
Año 2018 flota industrial no alcanza la cuota

## Slide 8
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
ESTADÍSTICA OFICIAL: PRODUCCIÓN
Distribución de la producción (TON) por región y por año
Fuente: Elaborado a partir de Consulta SIAC N° 460232819, SERNAPESCA, año 2019
Distribución por región de los productos elaborados (TON) de Jibia, período año 2015 – año 2018
Fuente: Elaborado a partir de Consulta SIAC N° 460232819, SERNAPESCA, año 2019
Durante el periodo de estudio, la región del Biobío fue quien registró el mayor aporte a la producción nacional (54% a 70%).
El volumen de producto elaborado anualmente viene en disminución desde 2016 en adelante en las 3 regiones
Los principales líneas de elaboración en Chile, son el congelado y el fresco refrigerado

## Slide 9
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
ESTADÍSTICA OFICIAL: MERCADOS Y PRECIOS
Principales destinos de los productos elaborados en base a recurso Jibia
Fuente: Elaborado a partir de Solicitud Información N° AC007T0000022, Ley 20.285. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, año 2019
Evolución de los precios de venta FOB unitarios en USD para el período en estudio
Fuente: Elaborado a partir de Solicitud Información N° AC007T0000022, Ley 20.285. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, año 2019
Año | Toneladas exportadas | Importes FOB
2015 | 68.769 | 55.970.446
2016 | 80.588 | 84.705.781
2017 | 89.558 | 142.088.723
2018 | 75.916 | 195.973.164
Evolución de las exportaciones por año, TON exportadas e importes FOB en USD, período año 2015-2018
Fuente: Elaborado a partir de Solicitud Información N° AC007T0000022, Ley 20.285. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, año 2019
Los principales mercados de destino son Corea del Sur y España. Ambos suman mas del 50% de las exportaciones chilenas
Los precios FOB de los 3 productos mas comercializados (Filete, Alas y Tentáculos) se muestra en alza en el periodo estudiado.
El importe FOB anual por exportaciones de Jibia aumentó considerablemente entre los años 2015 y 2018. Esto se debe al aumento del precio FOB unitario de los productos

## Slide 10
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
RECOPILACIÓN DE VARIABLES BIBLIOGRÁFICAS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA JIBIA
Extracción y descarga
Rendimiento
Tiempo
Transporte
Temperatura
Tiempo
Proceso en planta
Temperatura
Tiempo
Daño mecánico
Rendimiento
Paso operacional
Variables identificadas
Los pasos operacionales proporcionan una noción de la estrategia de estudio
Las principales variables observadas en fuentes bibliográficas, dicen relación con el Tiempo, Rendimiento, Daño mecánico y Temperatura

## Slide 11
Estrategia de Pesca
Rendimiento
Tiempo
Línea de producción
No se evidenció influencia
Mercado y Precio
Rendimiento
Tiempo
Daño mecánico
Temperatura
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN ANTECEDENTES
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
RECOPILACIÓN DE VARIABLES DESDE LAS PLANTAS DE PROCESO
Línea estratégica
Variables identificadas
Para las plantas de proceso, las variables que intervienen en la calidad de la Jibia como materia prima, corresponden a aquellas que están relacionadas con el Rendimiento, Tiempo, Daño mecánico y Temperatura, siendo las mismas que las observadas en la bibliografía consultada.

## Slide 12
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
DEFINICIÓN CALIDAD
¿Qué es Calidad?
Organismo Internacional de Estandarización, norma ISO 8402
….Conjunto de características de un alimento que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades reales, implícitas o explícitas de los consumidores
El Estado cuando corresponda debe garantizar que no afecten a la salud ni el bienestar de los consumidores
Se debe asegurar la calidad mediante normativa
La frescura de la materia prima es una condición en la calidad del producto final

## Slide 13
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
REVISIÓN FUENTES BIBLIOGRAFICAS
¿Qué indicadores de calidad para clasificar la calidad de la materia prima de recurso jibia o calamar entregan las fuentes de información ?
Fuente de información primaria
Fuente de información secundaria
Frescura e inocuidad
Variables que influyen en la frescura
Daño mecánico
Tiempo
Temperatura
¿Qué variables deben poseer los indicadores?

## Slide 14
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
GENERAR Y DEFINIR SET DE INDICADORES
¿Dónde se debe aplicar el indicador en la cadena productiva ?
Desde la Extracción a la descarga en punto de desembarque
Desde la descarga en punto de desembarque a recepción en planta
Toda la cadena productiva como un TODO

## Slide 15
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
DESCRIPCIÓN INDICADORES
¿CÓMO SE RELACIONAN LAS VARIABLES Y FACTOR DE INDICADOR?
CE-D : Calidad de materia prima desde extracción a descarga en muelle, caleta o puerto de desembarque
CD-R : Calidad de materia prima desde descarga en muelle, caleta o puerto de desembarque a recepción de materia prima en planta
T : Método de refrigeración (0 o 0,5 o 1)
t : Tiempo de traslado (horas)
f : factor de descomposición 0,04167
D : Daño mecánico (0 o 0,5 o 1)
𝑪𝑻=𝑪𝑬−𝑫+𝑪𝑫−𝑹
𝐶𝑇 : Indicador calidad total
𝐶𝐸−𝐷 : Indicador calidad extracción descarga
𝐶𝐷−𝑅 : Indicador descarga recepción materia prima

## Slide 16
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
DESCRIPCIÓN INDICADORES
¿A QUÉ CORRESPONDE CADA VARIABLE Y FACTOR DEL INDICADOR?
Temperatura
Método de refrigeración | Estrategia de pesca | Línea de proceso | Nota
 | Temperatura de Materia prima en punto de desembarque | Temperatura de Materia prima en recepción en planta | 
Existe método de refrigeración Temperatura ≤ 5°C | Temperatura ≤ 5°C | Temperatura ≤ 5°C | 0
Existe método de refrigeración ineficiente Temperatura >5°C | 5<Temperatura ≤ 15°C | 5<Temperatura ≤ 10°C | 0,5
No Existe método de refrigeración | Temperatura >15°C | Temperatura >10°C | 1
Calificación ajustada de la variable método de refrigeración (T) según temperatura de materia prima en el punto de descarga y en recepción en planta

## Slide 17
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
DESCRIPCIÓN INDICADORES
¿A QUÉ CORRESPONDE CADA VARIABLE Y FACTOR DEL INDICADOR?
Daño mecánico
Daño mecánico | Estrategia de pesca | Línea de proceso | Nota
 | Daño mecánico atribuible al arte y/o aparejo de pesca | Daño mecánico atribuible al método de descarga desde la embarcación | 
Pigmentación de la carne natural Sin presencia de desgarros o heridas que dificulten el procesamiento | Potera | Bandeja | 0
Pigmentación de la carne producto de malas maniobras Desgarros que no dificultan el procesamiento en su totalidad | Cerco o red de media agua | Chinguillo | 0,5
Pigmentación de la carne excesivo (vísceras reventadas) Desgarros que dificultan el procesamiento de la jibia | Arrastre | Yoma | 1
Calificación ajustada de la variable daño mecánico (D) según arte y/o aparejo de pesca y al método de descarga en punto de descarga

## Slide 18
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
DESCRIPCIÓN INDICADORES
¿A QUÉ CORRESPONDE CADA VARIABLE Y FACTOR DEL INDICADOR?
Factor de descomposición
El factor de descomposición influye directamente en el tiempo de traslado, mientas mayor sea éste el factor castiga a la calidad. El valor establecido de 0,04167 corresponde a una proporcionalidad del tiempo máximo que consideraron los actores relevantes que la materia prima podría ser procesada para la elaboración de algún producto y no desechar, equivalente a 24 horas. El valor crítico corresponde a 1, por lo que por cada hora que transcurre desde la extracción a proceso la materia prima de deteriora en 0,04167 o 4,167%.
𝑓=124=0,04167 o 4,167% deterioro de la materia prima por hora de traslado
¿Cuál es el rango de medición?
Indicador extracción-descarga y descarga-recepción
El rango corresponde a [0,3]
El sentido de medición es descendente, mientras más cercano a 0 sea, la calidad de la jibia será mejor, por el contrario, si se acerca a 3 refleja que la materia prima posee un nivel de deterioro grande.
Indicador Calidad Total
El rango corresponde a [0,6]
El sentido de medición es descendente, mientras más cercano a 0 sea, la calidad de la jibia será mejor, por el contrario, si se acerca 6 refleja que la materia prima posee un nivel de deterioro grande

## Slide 19
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
APLICACIÓN INDICADORES
INDICADOR CALIDAD MATERIA PRIMA EXTRACCIÓN-DESCARGA (C E-D)
Caso estudio
15 plantas de proceso (PP)
Sólo 12 poseían información para cálculo de información
Nivel regional
R. Coquimbo: 3 PP
R. Valparaíso: 4 PP
R. Biobío: 5 PP
S. Artesanal
S. Industrial
0,573
0,625
0,749
0,993
1
No se puede comparar. Las plantas sólo se abastecen desde el sector artesanal
La materia prima con que se abastecen las PP de la región que proviene del S. artesanal posee mejor calidad o menor grado de deterioro que la que proviene del S. industrial
La materia prima con que se abastecen las PP de la región que proviene del S. artesanal posee mejor calidad o menor grado de deterioro que la que proviene del sector industrial
Nivel Nacional
0,997
0,682
S. Artesanal
S. Industrial
En el tramo extracción – descarga, la materia prima con que se abastecen las PP del caso estudio es de mejor calidad o posee menor grado de deterioro la que proviene del S. Artesanal respecto al S. Industrial
Calidad Extracción-Descarga (C E-D)
Valores de C E-D de la materia prima Jibia en la unidades de análisis región y país

## Slide 20
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
APLICACIÓN INDICADORES
INDICADOR CALIDAD MATERIA PRIMA DESCARGA-RECEPCIÓN (C D-R)
Valores de C D-R de la materia prima Jibia en la unidades de análisis región y país
Caso estudio
15 plantas de proceso (PP)
Nivel regional
R. Coquimbo: 3 PP
R. Valparaíso: 5 PP
R. Biobío: 7 PP
S. Artesanal
S. Industrial
1,405
1,289
1,427
1,528
0,843
No se puede comparar. Las plantas sólo se abastecen desde el sector artesanal
La materia prima con que se abastecen PP de la región que proviene del S. industrial posee mejor calidad o menor grado de deterioro que la que proviene del S. artesanal
Nivel Nacional
1,117
1,391
S. Artesanal
S. Industrial
En el tramo descarga-recepción la materia prima con que se abastecen las PP del caso estudio es de mejor calidad o posee menor grado de deterioro la que proviene del S. Industrial respecto al S. Artesanal
Calidad Descarga-Recepción (C E-R)
La materia prima con que se abastecen PP de la región que proviene del S. artesanal posee mejor calidad o menor grado de deterioro que la que proviene del S. industrial

## Slide 21
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 2: INDICADORES DE CALIDAD
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
APLICACIÓN INDICADORES
INDICADOR CALIDAD MATERIA PRIMA TOTAL (ICT)
Valores de ICT de la materia prima Jibia en la unidades de análisis país
Nivel nacional
Extracción-Desembarque
Desembarque-recepción
Calidad total
S. Artesanal
S. Industrial
0,68
1,39
2,07
1
1,12
2,11
Tramo extracción-desembarque: Materia prima proveniente del S. Artesanal presenta menor deterioro o mejor calidad respecto a la industrial
La materia prima con que se abastecen PP del caso estudio que proviene del S. Artesanal posee mejor calidad o menor grado de deterioro que la que proviene del S. Industrial
CALIDAD TOTAL
Tramo desembarque-recepción: Materia prima proveniente del S. industrial presenta menor deterioro o mejor calidad respecto a la artesanal

## Slide 22
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
¿ Que significan los valores obtenidos en los cálculos de los indicadores de calidad?
¿ Existen diferencias significativas en la calidad de la materia prima dependiendo de su origen, artesanal o industrial?
¿ Existen diferencias significativas en la calidad de la materia prima dependiendo del arte de pesca, mecanismo de descarga y métodos de conservación de recursos durante sus traslados?
Análisis comparativo estadístico y descriptivo

## Slide 23
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
¿QUE SIGNIFICAN LOS VALORES OBTENDIDOS EN LOS CALCULOS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD?
Valor C E-D
Potera
0,630
Arrastre de Media Agua 1,000
Cerco
1,038
Sector Artesanal
0,620
Sector Industrial
0,997
MMPP de mayor calidad
MMPP de menor calidad
Sector Pesquero
Arte de Pesca
Valor C D-R
Bandeja
0,000
Chinguillo
1,326 (A) - 1,833 (I)*
Yoma
1.406 (I) - 1,863 (A)*
Sector Artesanal
1,391
Sector Industrial
1,117
MMPP de mayor calidad
MMPP de menor calidad
Sector Pesquero
Métodos de descarga
* (A) artesanal (I) industrial

## Slide 24
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
INTERPRETACIÓN RESULTADOS INDICADOR DE CALIDAD MATERIA PRIMA EXTRACCIÓN –DESCARGA (C E-D)
Método de extracción POTERA del sector artesanal, presenta MEJOR CALIDAD DE MATERIA PRIMA en el punto de descarga en comparación con cerco/artesanal, cerco/industrial y arrastre de media agua/industrial
FACTORES QUE INFLUYEN EN RESULTADO |  | 
VARIABLE | ¿EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA | DESCRIPCIÓN RESULTADO
Sector pesquero (artesanal /industrial) | SI | Materia prima procedente del sector artesanal presenta mejor calidad que aquella de origen industrial
Arte de Pesca (potera / cerco / arrastre de media agua) | SI | Materia prima capturada con método de extracción POTERA presenta mejor calidad en comparación a los otros métodos de estudio (cerco y arrastre de media agua)
Tiempo almacenamiento a bordo (hr) | - | Actividad artesanal ˂ Actividad industrial, asociado a cercanía zona de pesca y autonomía de embarcación
Temperaturas de descarga (°C) | - | Actividad artesanal > Actividad industrial, asociado a método de conservación a bordo
¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS?

## Slide 25
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
INTERPRETACIÓN RESULTADOS INDICADOR DE CALIDAD MATERIA PRIMA DESCARGA - RECEPCIÓN (C D-R)
Materia prima proveniente del sector INDUSTRIAL descargada mediante BANDEJAS, presenta MEJOR CALIDAD que aquellas de origen artesanal e industrial cuyos métodos de descarga son chinguillo o yoma (succión al vacío)
FACTORES QUE INFLUYEN EN RESULTADO |  | 
VARIABLE | ¿EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA | DESCRIPCIÓN RESULTADO
Sector pesquero (artesanal / industrial) | SI | Materia prima que ingresa a planta procedente del sector industrial presenta mejor calidad que aquella de origen artesanal
Métodos de descarga (bandeja, chinguillo, succión al vacío-yoma) | SI | La materia prima que se mantiene a bordo y descarga en bandeja presenta mejor calidad, dado que se asocia a un menor daño mecánico (Nota: este método de descarga sólo fue observado en el sector industrial)
Tiempo de traslado (hr) | SI | Asociado al lapsus de tiempo entre localidad de origen (punto de descarga) y destino (planta de proceso), puede ser dentro o fuera de las regiones.
Temperaturas de recepción (°C) | SI | Asociado a métodos de almacenamiento y conservación a bordo de embarcación y transporte
¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS?

## Slide 26
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
INTERPRETACIÓN RESULTADOS INDICADOR DE CALIDAD MATERIA PRIMA TOTAL (ICT)
Materia prima de origen INDUSTRIAL (arrastre de media agua) descargada mediante BANDEJAS posee MEJOR CALIDAD que aquellas extraídas y desembarcadas por otras artes de pesca y métodos de descarga
FACTORES QUE INFLUYEN EN RESULTADO |  | 
VARIABLE | ¿EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA | DESCRIPCIÓN RESULTADO
Sector pesquero (artesanal /industrial) | NO | Considerando desde extracción de la materia prima a recepción en planta, NO existe diferencia significativa en la calidad del recurso cuyo origen es artesanal o industrial
Combinación artes de pesca/ métodos de descarga | SI | El nivel de daño mecánico que presenta la materia prima en recepción planta, esta asociada a la exposición de esta a los métodos de captura y mecanismos de descarga utilizados
Relación tiempo (hr) / temperatura (°C) | - | La influencia de la relación tiempo temperatura en los resultados del indicador ICT, esta asociado al nivel de eficiencia de los métodos de conservación de la materia prima durante el transporte, sobre todo en periodos de tiempo prolongados (cadena de frío post descarga)
¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS?

## Slide 27
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
REPRESENTACIÓN GRAFICA INDICADORES DE CALIDAD
Figura indica:
Niveles de ICT se presentan en aquellas materias primas de origen industrial descargadas por bandeja
Índices de ICT se posicionan en aquellos establecimientos donde el indicador C D-R es igual a 0 (cero) o en su defecto existe rangos de C E-D y C D-R reducidos
Valores altos de ICT se relacionan a índices elevados índices de calidad de descarga – recepción (C D-R), por lo que se postula que el resguardo de la cadena de frío de la materia prima post descarga es crucial para conservar la calidad del recurso.
Valores de C E-D, C D-R y ICT materia prima recurso Jibia por planta de proceso, según sector, arte de pesca y método de descarga

## Slide 28
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
COMPARACIÓN DESCRIPTIVA LÍNEA DE PROCESO ASOCIADA A ORIGEN DE MATERIA PRIMA
El 100% de las plantas de proceso elaboran productos crudo congelado, cuyo abastecimiento de materia prima puede provenir del sector artesanal como industrial.
La elaboración de producto fresco-refrigerado, esta asociado a requerimientos comerciales
La línea de cocido congelado, esta ligado a la disposición de equipos de proceso idóneos, requerimiento de mercado, y calidad de la materia prima.
Congelado crudo
Fresco-Refrigerado
Congelado cocido
Líneas de Proceso
Tipo de abastecimiento (% plantas)
100% Potera artesanal
13,3% Cerco artesanal
20% Cerco industrial
20% Arrastre de media agua industrial
13,3% Potera artesanal
7% Arrastre de media agua industrial
20% Potera artesanal
13,3% Cerco artesanal
13,3% Arrastre de media agua industrial

## Slide 29
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
COMPARACIÓN DESCRIPTIVA PRODUCTOS ELABORADOS ASOCIADA A ORIGEN DE MATERIA PRIMA
El análisis de los productos elaborados, indicó que los formatos a procesar por cada planta de proceso dependen más de un factor comercial o de contratos vigentes, más que del origen de la materia prima recepcionada.
Los productos a elaborar está sujeto al análisis de calidad físico- organoléptico de la materia prima
Potera
Arrastre de media agua
Cerco

## Slide 30
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: ANALISIS COMPARATIVO
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
COMPARACIÓN DESCRIPTIVA DE LOS MERCADOS DE DESTINO Y PRECIOS DE VENTA
Toma de decisión MERCADO DE DESTINO
No se comprobó relación directa con el origen de la materia prima (artesanal / industrial)
Se vincula a convenios o contratos comerciales pre-establecidos entre empresa productora y cliente objetivo
Opciones aumentan, cuando el establecimiento productor cuenta con implementación de Programa de Aseguramiento de Calidad otorgado y acreditado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)
Mercados de destino Plantas de Proceso con PAC: China, Corea, España, Japón, México, Tailandia, UE
Mercados de destino Plantas de Proceso sin PAC: Corea, México, Singapur, Taiwán Ojo incluir precios de venta
CHINA
COREA DEL SUR
ESPAÑA
MÉXICO
TAILANDIA

## Slide 31
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
Perdida de Frescura
Acción enzimática post mortem
Relación tiempo/temperatura
Perdida de Calidad
Daño mecánico
Agentes contaminantes químicos, biológicos y físicos
Factores que afectan la calidad de la materia prima
Incorporar ACCIONES y PRÁCTICAS que eviten o mitiguen el deterioro de la materia prima, con el fin de preservar el mayor tiempo posible la frescura y calidad de la materia prima
BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
PLAN DE CAPACITACIÓN E INVERSIÓN

## Slide 32
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
ESTRATEGIA DE PESCA
Almacenamiento a bordo
Descarga
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
Traslado a planta
Recepción planta
Planta de proceso
Preparación insumos abastecimiento de materia prima en punto de descarga
BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS Y DE MANUFACTURA
Acciones que garantizan la seguridad alimentaria, inocuidad, frescura y calidad
Mejorar procedimientos operacionales de toda la cadena productiva
PRÁCTICAS HIGIENICAS
Preparación faenas pesqueras
Utensilios y equipamiento
Insumos inocuos
Higiene personal
Limpieza y desinfección
Transporte
Responsables

## Slide 33
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
PLAN DE CAPACITACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Principios de higiene
Seguridad, riesgo y control de alimentos
Frescura y deterioro de productos del mar
Métodos de conservación
Buenas prácticas de bordo de embarcación
Buenas prácticas en punto de descarga
Manejo de químicos, desechos y sustancias peligrosas
Procedimientos de limpieza y desinfección superficies de contacto directas e indirectas
Personal: Higiene y hábitos de salud
Transporte
DESTINADO A:
Armadores
Tripulantes
Cuadrilla de descarga
Comerciantes-intermediarios
ESTRATEGIA DE PESCA
CONTENIDOS MÍNIMOS:
Frescura y deterioro de los recursos del mar
Métodos de conservación
Peligros asociados a manipulación de alimentos
Principios de manipulación de alimentos
Requisitos generales de higiene y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Contaminación cruzada y su prevención
Procedimientos de limpieza y desinfección de superficies de contacto directo e indirecto
Requisitos sanitarios y de higiene personal
Principios de HACCP
DESTINADO A:
Encargados de planta y proceso
Manipuladores
Operarios
Personal de aseo
LÍNEA DE PRODUCCIÓN
DURACIÓN: Mínimo 8 horas cronológicas
MÉTODOS: Teórico / Práctico

## Slide 34
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
PLAN DE INVERSIÓN: ESTRATEGIA DE PESCA
PREPARACIÓN EMBARCACIÓN ANTES DEL ZARPE
Vestimenta de trabajo adecuada e idónea (pecheras, botas, trajes de agua, guantes, etc.)
Lugar o utensilios de almacenamiento y manipulación de hielo adecuados y de carácter sanitarios (silos, bins, bandejas, palas)
ALMACENAMIENTO A BORDO
Adquirir o reacondicionar depósitos de almacenamiento de materias primas (bodegas, bandejas, lonas) , de manera que estos estén en buenas condiciones y de carácter sanitario (lavables, resistentes y anticorrosivos)
Mantención adecuada y preventiva de los sistemas de refrigeración (en caso de contar con ellos)
DESCARGA
Adquirir o realizar mantenciones preventivas y periódicas a los aparejos de descarga, de manera de asegurar su buen estado y condición sanitaria (lavable, resistente y anticorrosivo)
Compra de palas de hielo de calidad sanitaria
Fabricación o adquisición de hielo según estándares de calidad dispuestos en Reglamento de los Servicios de Agua destinada al consumo humano (fabricas de hielo, muestras de laboratorio)
Para el almacenamiento de la materia prima en punto de descarga, disponer de lonas y pallet fabricados de materiales resistentes, no corrosivos y lavables
Instalar cámaras refrigeradas de mantención de productos frescos
Adquirir insumos y utensilios de limpieza y desinfección (detergente, desinfectantes, escobillones, escobillas)

## Slide 35
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
PLAN DE INVERSIÓN: LÍNEA DE PRODUCCIÓN
TRASLADO A PLANTA
Disponer o adquirir camión cerrado con sistema de climatización y registro de temperatura
RECEPCIÓN EN PLANTA
En caso que el hielo sea fabricado y almacenado en las instalaciones de la planta, estas estructuras deben cumplir con las exigencias del Ministerio de Salud y contar con Resolución Sanitaria vigente
PLANTA DE PROCESO
Instalar sistemas de climatización en salas de proceso (± 10°C)
PREPARACIÓN INSUMOS ABASTECIMIENTO MATERIAS PRIMAS EN PUNTO DE DESCARGA
Realizar mantenciones o reposiciones periódicas a bins o bandejas de almacenamiento de materias primas
Infraestructura y equipamiento de transporte debe cumplir las exigencias del Reglamento Sanitario de los Alimentos y contar con Resolución Sanitaria vigente
Adquirir insumos y utensilios sanitarios e idóneos las el almacenamiento y manipulación del hielo (palas, bins isotérmicos)
Realzar en forma mensual controles microbiológicos y físicos organolépticos a l hiel y agua potable que abastece su elaboración
Disponer de termómetros de control y contrastación , este ultimo certificado al menos una vez al año
Implementar control de registros
Acondicionar adecuadamente zonas de recepción y almacenamiento de materia primas, estas deben ser techadas , pisos tratados y sistema de ventilación adecuadas que evite formación de condensación
Adquirir equipos, instrumentos o utensilios de acero inoxidables o plásticos
Insumos y utensilios de limpieza y desinfección (detergente, desinfectantes, escobillones, escobillas)
Realizar muestreos mensuales físicos- organolépticos y microbiológicos al agua potable
Idem plan de inversión en punto de recepción en planta

## Slide 36
PRINCIPALES RESULTADOS OBJETIVO 3: BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN E INVERSIÓN
SECTOR ARTESANAL
INDESPA
SECTOR PRIVADO
SERCOTEC
CORFO
Microcréditos
Créditos bancarios o financieras

## Slide 37
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
CONCLUSIONES
ARTESANAL
INDUSTRIAL
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Mayor grado de frescura
Menos tiempo post-captura
Pesca limpia
Pesca selectiva
Ejemplares mas grandes
Bajo daño mecánico
Mejor rendimiento y productividad
Abastecimiento continuo
Volumen mayor
Mejor precio de compra
Seguridad y formalidad
Depende de las condiciones meteorológicas
Bajo volumen
Informalidad en el trato
Poca seguridad
Notorio daño mecánico
Pesca sucia y manchada con tinta
Daño mecánico alto
Mayor tiempo post-captura
Menor grado de frescura
Las principales diferencias entre la calidad de la Jibia proveniente del sector artesanal e industrial, tienen un origen en las ventajas y desventajas entre una y otra.
En una primera instancia la materia prima artesanal presenta beneficios desde el punto de vista de la calidad, pero visto desde la continuidad de la producción, se posicionada como mejor la industrial.
OBJETIVO 1: RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA DEL RECURSO JIBIA

## Slide 38
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
CONCLUSIONES
OBJETIVO 2: ESTABLECER INDICADORES PARA CLASIFICAR LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA DEL RECURSO JIBIA
Se establecieron 3 indicadores para clasificar la calidad de la materia prima, en su confección se consideraron variables analizadas a partir de fuentes de información primaria y secundaria, a su vez, validadas por actores relevantes del sector.
Los indicadores son:
  Calidad extracción- descarga (C E-D)
  Calidad descarga-recepción materia prima en planta (C D-R)
  Calidad total (ICT)
Indicador C E-D y C D-R están compuestos por variables de métodos de refrigeración, daño mecánico asociado al estado de la materia prima finalizadas las maniobras de pesca, tiempos de traslado y un factor de descomposición.
Indicador ICT, responde a la necesidad de determinar la calidad total de la materia prima desde la extracción a su llegada a planta de proceso (sumatoria de C E-D y C D-R)
Los resultados establecer que la materia proveniente de la pesca artesanal posee mejor calidad que aquella de origen industrial, sin embargo dada que la diferencia es mínima, se sugiere realizar estudio con mayor cantidad de datos y estadísticamente establecer si esta diferencia es significativa o no.

## Slide 39
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
CONCLUSIONES
OBJETIVO 3: ANALIZAR COMPARATIVAMENTE LA MATERIA PRIMA QUE INGRESA A PLANTAS DE PROCESO SEGÚN ORIGEN, CALIDAD, DESTINO Y PRECIOS OBTENIDOS
El análisis comparativo del indicador C E-D establece que la materia prima proveniente del sector artesanal presenta mejor calidad que aquella de origen industrial. Esta variación esta dada por el arte de pesca, tiempo de traslado a bordo y temperatura de descarga. Si bien en el sector artesanal se observan altas temperaturas, el nivel de esta variable se compensa a favor por los tiempos de almacenamiento reducidos y menor daño mecánico calificado al aparejo de pesca Potera.
Tanto el análisis del indicador C D-R e ICT indican que la materia prima proveniente del sector industrial cuyo método de descarga en Bandeja presenta mejor calidad que aquellos recursos de origen artesanal o industrial descargados por chinguillo o yoma.
Los resultados obtenidos de los análisis de C D-R e ICT, sugieren que la calidad de la materia prima recepcionada está sujeta a la eficiencia de los sistemas de conservación (refrigeración) implementados en el transporte del recurso desde la zona de descarga a planta de proceso.
El programa de buenas prácticas pesqueras tiene como objetivo mejorar la relación tiempo/temperatura, factores que influyen directamente en la calidad de la materia prima (disminución de la tasas de deterioro)

## Slide 40
Presentación de Resultados
ABRIL 2020
PROYECTO FIPA N° 2019-26
“CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO JIBIA (DOSIDICUS GIGAS) COMO
MATERIA PRIMA PARA PLANTAS DE PROCESO, SEGÚN ESTRATEGIA DE
PESCA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN”.
MUCHAS GRACIAS!